## Slide 1
防冲队跟班队长
岗位描述竞赛
—— · 筑牢现场安全第一道防线 ——
眼到 · 口到 · 手到 · 心到
防冲队 ·王浩浩

## Slide 2
岗位描述——安全生产之基
2 / 16
跟班队长/副队长的角色
跟班队长（第一责任人）：
作为井下现场安全管理的第一责任人，将工作安全指令精准传达，把隐患排查落实到每一个操作细节，确保班组作业全过程安全可控。
检查执行"三大"规程，把好防冲技术关；
做好防冲设备管理与维修，
建立健全设备管理制度；不断提升队伍整体素质。
安全
01
03
02
生产
管理

## Slide 3
3 / 16
目录 CONTENTS
01
班前准备与
危险源辨识
状态确认·任务交底·工具核验
02
现场安全确认
环境勘察·系统校验·设备排查
03
施工过程监督
工序启动·关键操作·动态巡查
04
工程质量验收
防冲指标·文明生产·标准落地
05
人员管理
状态监督·互保联保·意识强化
06
隐患排查
与应急处置
精准识别·闭环跟踪·快速响应
07
规范交接班
班后总结·手拉手交接·责任传递
08
技术与设备管理
（副队长重点）
规程执行·设备管控·技术把关
09
团队建设与
能力提升（副队长重点）
劳动竞赛·技术练兵·业务培训

## Slide 4
班前准备与危险源辨识
个人状态确认 · 班前会 · 任务交底 · 劳动防护用品核查
4 / 16
01 个人状态与资质确认
精神状态确认
确认无疲劳、无饮酒、无情绪异常，保证充足休息，以最佳身心状态入井
持证上岗核查
逐一核验特种作业操作证有效期，确保人证合一、资质合规
劳动防护装备检查
检查自救器、矿灯、安全帽、防砸靴、防护手套等佩戴齐全、性能完好
安全装备互检
班组成员相互检查安全装备佩戴情况，实行"双确认"，杜绝遗漏
02 班前会与任务交底落实
严格考勤点名
确认当班全员到齐，记录出勤情况，确保无缺员、无顶替
任务与地点明确
手指施工图板，明确当班施工任务、作业地点、工程量及时间节点
规程措施学习
组织学习《作业规程》及专项施工措施，逐项交底重点危险源与管控方案
安全宣誓
集体安全宣誓，强化安全意识，明确"安全第一、预防为主"原则

## Slide 5
班前准备与危险源辨识
设备与工具核验 —— 工欲善其事，必先利其器
5 / 16
01 施工工具全面核验
手指工具箱，确认钻机、钻杆、压力表、测量尺等核心工具齐全
逐一检查工具外观无破损、无裂纹、无变形
试运转钻机，确认运转平稳、无异响、无卡滞
确认备品备件充足，满足当班作业需要
02 监测仪器状态确认
手指检测仪，确认应力监测仪、微震监测仪电量充足
核验数值显示准确、零点校准到位、运行工况正常
检查便携式瓦斯检测仪灵敏度，确认报警阈值设置正确
确认监测数据实时回传功能正常，无数据断点
03 通讯与应急设备校验
手指对讲机，确认信号强度良好、频道设置正确
逐一通话测试，确保语音清晰无干扰、覆盖全作业区域
检查应急广播、警报装置功能完好，确认应急物资就位
核验人员定位卡电量与信号，确保人员轨迹可追踪

## Slide 6
现场安全确认
"先确认、后作业"——环境安全检查 · 五大关键环节
6 / 16
01
敲帮问顶无危岩
手持长柄工具检查作业区域顶帮，确认无松动岩石、活矸悬矸，彻底排除冒顶风险。敲击声音清脆为安全，空响闷声应立即标记处理。
02
支护完好无失效
仔细检查巷道顶板及两帮锚杆、锚索、钢带等支护结构，确保无变形、无断裂、无托盘松动，支护强度符合设计要求。
03
通风系统正常运行
确认局部通风机运转正常、无异常振动；风筒吊挂平直、接口严密无漏风；作业地点风量充足，有害气体能有效稀释。
04
瓦斯浓度达标
使用便携式瓦检仪多点检测，确认瓦斯浓度低于报警值（＜0.8%），无局部超限积聚。检测数据如实记录并签字确认。
05
退路畅通无阻
确认安全出口标识清晰、撤退路线平整无杂物堆积、应急照明完好，确保紧急情况下人员能快速、有序撤离至安全区域。

## Slide 7
现场安全确认
监测系统校验 · 设备设施排查 · 副队长技术把关重点
7 / 16
监测系统状态确认
应力在线监测
数据实时回传正常，系统无红色预警，各项指标处于安全阈值内
微震与钻屑确认
微震监测无异常能量事件；上一班钻屑量未超标，煤体状态稳定
顶板离层仪监测
读数稳定无异常波动，顶板岩层结构完整，未出现离层、垮落风险
防冲设备设施排查（副队长技术把关）
防冲钻机本体
安装稳固无位移，连接螺栓紧固、销轴可靠，运转工况良好
液压系统与管路
压力值符合额定参数，管路接头无渗油漏油，走向规范无挤压
电气设备与线缆
开关控制箱完好无失爆，电缆吊挂整齐无老化，接地保护有效
安全防护设施
防护罩、护栏、紧急停机按钮等完好有效，警示标识清晰完整

## Slide 8
施工过程监督
工序启动确认 · 关键操作监督 · 全过程动态巡查 · 副队长技术指导
8 / 16
施工过程监督
标准化作业流程
全员确认岗位安全 → 清空作业区域 → 核对信号指令 → 启动工序
01 工序启动确认
• 全员确认岗位安全，作业区域清空、无关人员撤离至安全位置
• 操作人员就位，信号核对无误，严格执行"手指口述"启动流程
• 副队长确认技术措施到位，确保工序启动零风险
02 关键操作监督（卸压钻孔）
• 核对钻孔位置与设计参数一致，钻机角度精准调整到位
• 监督钻进速度平稳无卡钻、吸钻，确认钻屑量正常无动力效应
• 副队长全程跟踪技术参数执行，及时纠正操作偏差

## Slide 9
工程质量验收
防冲工程质量确认 · 文明生产标准化 · 副队长质量把关职责
9 / 16
4.1 防冲工程质量确认
（以防冲卸压钻孔为例）
核对钻孔数量与排列方式，确认符合设计要求
逐孔测量深度、角度、间距等关键参数，偏差在允许范围内
检查封孔严密性，确保封孔材料、工艺合规，无渗漏风险
核验卸压措施效果指标，确认其低于临界值，防冲措施有效
4.2 文明生产标准化确认
"工完料尽场地清"：
施工垃圾彻底清理，剩余材料分类码放整齐、标识清晰，设备清洁归位至指定区域
副队长重点职责
• 负责本队安全生产标准化和文明生产工作
• 积极参加上级组织的安全生产标准化检查
• 针对安全生产方面提出合理化改进建议

## Slide 10
人员管理
状态监督 · 互保联保 · 全员安全 · 副队长培训组织
10 / 16
01 人员状态全时监督
动态跟踪每位员工的作业状态，及时发现异常并干预
重点关注员工精神状态，严禁疲劳作业、带病作业
现场及时制止违章操作，严格规范作业动作与站位
确认全员掌握岗位风险告知内容，警示标识清晰可见
班中定时巡回检查，发现状态异常人员立即安排轮换休息
02 互保联保机制落地
构建"一对一、面对面"的安全互助网络
开工前明确联保对子，落实互保责任，双方签字确认
作业中强化协同监护，确保联保人员在同一视线范围内
实行"同班同组、同上同下"，联保对子不得分离作业
建立联保考核机制，实现"人人为我、我为人人"的安全文化

## Slide 11
隐患排查与处理
隐患识别报告 · 闭环跟踪管理 · 副队长技术决策
11 / 16
01 隐患识别与报告：三步闭环响应
1
现场确认风险源，立即设置警戒线封锁危险区域，严禁人员进入
2
通过对讲机向调度室/队部详细汇报隐患位置、类型、严重程度
3
同步留存影像证据，确保信息传递准确、可追溯
副队长：负责组织解决技术及管理上的关键问题，现场跟班指导
02 隐患处理与跟踪：全流程闭环
1
专人监督整改全过程，确保整改措施科学到位、不打折扣
2
整改结束后必须经专业人员复查验收，确认符合安全标准
3
在《隐患排查记录本》签字销号，实现全生命周期闭环管控
闭环管理：发现→登记→整改→复查→销号，步步留痕、环环相扣

## Slide 12
隐患排查与处理
应急预案 · 紧急撤离 · 副队长现场指挥职责
12 / 16
立即停工撤人
发现监测数据超限或冲击预兆时，立即做出紧急手势并大声呼喊，停止所有作业活动，指挥现场人员严格按照避灾路线快速、有序撤离至安全地点。
清点人数确认
全员撤至安全区域后，必须立即清点人数，逐一核对名单，确认无人员被困或遗漏，确保所有涉险人员均已到达安全地带，做到人数清、情况明。
及时汇报请求
立即向矿调度室准确汇报隐患地点、危险类型、人员撤离情况及现场现状，在得到调度室明确指示前，严禁任何人返回危险区域。
副队长应急处置职责：防冲作业时必须跟班到现场，检查监督设备情况和规程措施执行情况；对现场的新情况、新问题及时采取处置措施，提出整改意见。经常深入井下，掌握现场具体情况，确保关键时刻决策准确、指挥有力。

## Slide 13
规范交接班
班后总结 · "手拉手"现场交接 · 责任无缝传递
13 / 16
01 班后总结与准备
闭环梳理当班工作，确保数据无异常、现场整洁
任务完成度确认
逐一核对当班施工任务完成度，确认无遗漏、无偏差
工程质量与台账
检查工程质量验收记录、隐患排查台账、监测数据是否完整准确
现场清理
"工完场清"——清理作业现场，材料归位，为下一班创造安全整洁环境
问题汇总
梳理当班发现的新问题、新情况，准备在交接时重点交底
02 现场"手拉手"交接
面对面确认现场安全状况与隐患细节
联合巡查关键点位
与接班队长共同巡查顶板、支护、瓦斯等关键点位，逐项确认安全状况
隐患重点交底
对未处理隐患及临时管控措施进行详细交底，确保接班人员清晰掌握
数据与记录移交
移交当班施工记录、监测数据、隐患排查台账，确保信息完整
双方签字确认
现场核验无误后双方签字确认，责任清晰可溯，保障生产连续性

## Slide 14
技术与设备管理
规程执行 · 设备管控 · 技术把关 · 小改小革
14 / 16
"三大"规程执行检查
负责检查执行《煤矿安全规程》《作业规程》《操作规程》
认真贯彻执行防冲技术方针、政策、规定
把好防冲技术关，解决具体技术问题
防冲设备管理与维修
负责做好防冲设备管理和维修工作
建立健全设备管理规章制度
严格执行设备合格施工安全技术措施和作业规程
现场技术指导与监督
经常深入井下，掌握现场具体情况
组织解决技术及管理上的关键问题
防冲作业时必须跟班到现场检查监督
小改小革与技术创新
不断进行小改小革，优化施工工艺
针对安全生产方面提出合理化建议
对现场新情况、新问题采取改进措施

## Slide 15
团队建设与能力提升
劳动竞赛 · 技术练兵 · 业务培训 · 会议组织
15 / 16
01 组织劳动竞赛与技术练兵
• 负责组织实施正常防冲作业，保证施工进度与质量
• 组织工种劳动竞赛，激发团队工作积极性与创造性
• 组织技术练兵活动，提升全员实际操作技能水平
02 职工业务培训与学习
• 不断加强自身业务学习，提升管理能力与技术水平
• 搞好职工业务培训和学习，提升团队整体素质
• 针对性开展防冲技术专项培训，提高全员防灾意识
03 会议组织与工作研究
• 参加队务会议，研究解决本队安全生产与管理问题 • 根据防冲工作需要负责召开班组长等参加的会议，分析研究防冲任务完成情况 • 总结经验教训，及时向队长报告工作，主动提出改进工作的建议

## Slide 16
责任传承 安全永恒
手中传递的不仅是工具，更是沉甸甸的责任；
口中说出的不仅是指令，更是对生命的庄严承诺。
上标准岗
干标准活
手口并用
确认到位
风险预控
闭环管理
清晰洪亮
指令明确